## Slide 1: (Elektro)energetika ČR Je v ní místo pro plyn?
Konference ČAPLDS 2022

## Slide 3
Energetika zase společenským tématem
Proč?
1. byla zpochybněna samozřejmost její dostupnosti
2. byla zpochybněna samozřejmost její ekonomické udržitelnosti
3. byla zpochybněna možnost rychlé dekarbonizace…
4. byl zpochybněn částečně liberální způsob obchodu s energií
5. mnoho strukturálních příčin, které zakrývá háv drahého plynu

## Slide 4
Paradigma
je obecně přijímané a sociálně kontrolované schéma myšlení a komunikace o tématu (T. S. Kuhn, teoretik vědy)
určuje, co je možné říci a o čem mluvit možné není… není jazykových prostředků
možnost změny/náhrady závisí na druhu paradigmatu
vědecké paradigma může být jen jedno a může být nahrazeno přes noc
společenských paradigmat může být několik a mění se řádově pomaleji
Transformace energetiky jako paradigma
Bude následovat změna požadované rychlosti změn?
Bude, ale bude mnohem pomalejší a skrytější než by bylo vhodné… proč?

## Slide 5
Paradigma
je obecně přijímané a sociálně kontrolované schéma myšlení a komunikace o tématu (T. S. Kuhn, teoretik vědy)
určuje, co je možné říci a o čem mluvit možné není… není jazykových prostředků
možnost změny/náhrady závisí na druhu paradigmatu
vědecké paradigma může být jen jedno a může být nahrazeno přes noc
společenských paradigmat může být několik a mění se řádově pomaleji
Společenské paradigma:
Dekarbonizace společnosti
a požadavek revoluční
rychlosti
může být (pravděpodobně bude) oslabeno sociálními problémy, které porostou pomalu
Vědecké paradigma: Globální změna klimatu a jeho zásadní antropogenní původ
může být (pravděpodobně nebude) vyvráceno dlouhodobým pozorováním v rozporu s předpovědí
Transformace energetiky jako paradigma
Bude následovat změna požadované rychlosti změn?
Bude, ale bude mnohem pomalejší a skrytější než by bylo vhodné… proč?

## Slide 6
Energetická bilance EU 2020
Celková spotřeba energie EU27 (2020: - 6,7 % meziročně)
podíl fosilií 67 % (2019 bylo 68 %)
podíl fosilií s jádrem 80 % (2019 bylo 82 %)
fosilní energie

## Slide 7
Energetická bilance Německa 2020
Celková spotřeba energie Německa (2020: - 6,4 % meziročně)
podíl fosilií 76 % (2019 bylo 77 %)
podíl fosilií s jádrem 82 % (2019 bylo 84 %)
fosilní energie

## Slide 8
Energetická bilance ČR 2020
Celková spotřeba energie ČR (2020: - 6,1 % meziročně)
podíl fosilií 68 % (2019 bylo 71 %)
podíl fosilií s jádrem 87 % (2019 bylo 88 %)
fosilní energie

## Slide 9
Energetická bilance ČR 2020
uhlí etc.: 142 TWh (užitečně 69)
ropa etc.: 100 TWh (užitečně 53)
ZP: 85 TWh (užitečně 75)

## Slide 10
celková spotřeba energie ČR: 470 TWh
celková energie fosilního původu: 327 TWh
celková užitečná spotřeba fosilního původu: 197 TWh
celková užitečná spotřeba fosilního původu mimo ZP: 122 TWh
Je možná rychlá dekarbonizace?
Podíl fosilních zdrojů v energetice ČR

## Slide 11
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Pevné fosilie
Ropná paliva
Zemní plyn
OZE a biopaliva
Teplo prostředí
NonOZE odpady
Elektřina
Vodík
Transformace konečné spotřeby
Budoucnost je otázkou rychlosti transformace konečné spotřeby 2050
Konzervativní přesun 68 TWh (45 %)
Best Estimate přesun 88 TWh (60 %)
Elektrifikace přesun 124 TWh (85 %)
přesun energie do 2050 (TWh)
přesun energie do 2050 (TWh)
přesun energie do 2050 (TWh)
tempo zavádění nových technologií
2 500 GWh/r
s
tempo zavádění nových technologií
3 300 GWh/r
+ 32 % nad Konzervativní
tempo zavádění nových technologií
4 600 GWh/r
+ 84 % nad Konzervativní

## Slide 12
Co čeká spotřebu elektřiny?
Čistá (netto) spotřeba elektřiny
2017: střední odhad pro rok 2050: + 22 TWh
2022: střední odhad pro rok 2050: + 40 TWh
2050 105 TWh tj. +43 TWh

## Slide 13
Z čeho ji vyrobíme?
Čistá (netto) výroba elektřiny 2050
Best Estimate
Elektrifikace
Konzervativní
spotřeba ZP pro výrobu elektřiny a tepla v KVET (bez výroby vodíku)
61 TWh
31 TWh
88 TWh
celková spotřeba ZP v roce 2050:
+ 44 TWh
celková spotřeba ZP v roce 2050:
- 12 TWh
celková spotřeba ZP v roce 2050:
+ 79 TWh

## Slide 14
 | současný stav | Best Estimate 2050 | nový výkon | jednotkový výkon | počet nových jednotek
 | MW | MW | MW | MW/jednotku | kusů
FVE | 2 200 | 33 350 | 31 150 | 0,15 | 207 667
elektrokotle | 120 | 1 000 | 880 | 0,015 | 58 600
denní akumulace | 1 200 | 6 000 | 4 800 | 3 | 1 600
výroba vodíku | 0 | 4 000 | 4 000 | 5 | 800
plynové motory pro KVET | 450 | 1 100 | 650 | 2 | 310
motory, turbíny pro zálohy | 250 | 1 300 | 1 050 | 25 | 42
CCGT v KVET | 120 | 3 000 | 2 880 | 40 | 72
CCGT | 1 300 | 3 500 | 2 200 | 400 | 6
Nová zařízení v ES – požadavek el. soustavy
Best Estimate 2022 – vybrané nové prvky v nové elektroenergetice
Notes: velký otazník nad úlohou vodíku… otázkou je, podobně jako na počátku elektrifikace, kdy proti sobě stála koncepce SS a STŘ rozvodu, která technologie vyhraje… nyní to přece jen pořád vypadá na vyšší uplatnění baterií… vodík do velkých vozidel a lokálně

## Slide 15
Strategie pro lokální energetiku
Co dál s lokálními energetikami?
Krátkodobě
vyvinout maximální tlak na kompenzace vysoké ceny komodit
Střednědobě
diverzifikovat energetické zdroje
teplo pokud možno vyrábět v plynové kogeneraci
pomoci si rozumným množstvím FVE a biomasy
Dlouhodobě
investovat do úsporných opatření i za cenu velkých investic – energie (především elektřina) už v EU levné nebudou

## Slide 16
Do čeho tedy investovat?
Vybrané technologie pro uplatnění v lokálu
Vlastní zdroj
fotovoltaika: téměř pro všechny již dnes… ale problematická rentabilita + 5 až 10 let… velká konkurence v době výroby bude tlačit ceny dolů
kogenerační jednotka: vynikající způsob, jak zlevnit a pojistit výrobu tepla… cena vyrobeného tepla bude pojištěna růstem ceny elektřiny, která se spoluvyrábí
Flexibilita
baterie chemických článků: od malých, špičkovacích baterií k větším, poskytujícím SVR (platí se za pohotovost i aktivaci)
elektrokotel: vynikající a nejlevnější prostředek záporné flexibility bez dopadů do provozu
záložní plynový motor: plynový motor s chladičem pro poskytování flexibility na trhu… především SVR (platí se za pohotovost i aktivaci)

## Slide 17: S energií počítáme… … aby se Vám energetika vyplatila!
michal.macenauer@egubrno.cz