## Slide 1: Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech
19. října 2022 Rozvoj lokální energetiky a postavení provozovatelů LDS
Vedoucí oddělení regulace cen v elektroenergetice
Jan Svatek

## Slide 2: Obsah prezentace
    Důvody vzniku koncepce
    Vymezení a tvorba koncepce
    Cíle a principy inovace v oblasti regulovaných cen
    Strategický pohled k naplnění cílů
    Specifikace úprav regulovaných cen
        Sdílení elektřiny v bytových domech
        Nastavení tarifikace VVN a VN
        Koncept management Q
        Nastavení tarifikace NN
    Harmonogram postupné implementace změn
    Další informace a závěr

## Slide 3: Důvody vzniku koncepce
    Problémy současné tarifní struktury
          VVN, VN
            Nemotivuje k optimalizaci požadavků účastníků trhu na rezervovaný příkon
            Administrativní zátěž při sjednávání hodnot rezervované kapacity
          NN
          Dělení distribučních sazeb podle převažujícího účelu využití elektřiny a typu zákazníka
          Alokace nákladů do distribučních sazeb a jednotlivých cen

## Slide 4: Důvody vzniku koncepce
  Zásadní změny na trhu
    Elektromobilita
    Akumulace
    Decentrální energetika a obnovitelné zdroje energie
    Požadavky na sdílení elektřiny účastníky trhu
    Flexibilita a agregace
    AMM
 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022*
 | počet žádostí (ks) | 7 472 | 10 278 | 24 647 | 68 137
 | instalovaný výkon (MW) | 1 063 | 2 849 | 12 867 | 12 638
*leden až srpen |  |  |  |  | 

## Slide 5: Vymezení a tvorba koncepce
    Koncepce vznikla v rámci projektu ERÚ „Propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny v regulovaných cenách a tarifech “.
    Primárním záměrem je věnovat se problematice cenotvorby v případě přenosu elektřiny, systémových služeb a distribuce elektřiny.
    Projektu se v několika skupinách a úrovních řízení účastnili zástupci ERÚ, MPO, MŽP, provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů distribučních soustav a dalších ústředních orgánů státní správy, různé sdružení a asociace.
    Probíhá koordinace s projektem „Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice“ realizovaným rámcovou smlouvu v programu TA ČR BETA 2 s průběžnými minitendry, např.
    analýza zkušeností s inovacemi tarifního systému v elektroenergetice v zahraničí,
    analýza vlivu změny podílu variabilní složky v ceně zajišťování distribuce elektřiny,
    výzkum trendu zákaznické segmentace,
    analýza vývoje provozu distribučních soustav.

## Slide 6: Cíle a principy inovace V OBLASTI REGULOVANÝCH CEN
Jednoduchost, snadná aplikovatelnost
Nediskriminace a adresnost vyvolaných nákladů
Rovné podmínky pro obdobné technologie
Bez překážek pro vlastní výrobu / spotřebu
Transparentnost
Nediskriminace připojení do PDS / PPS
Efektivita nákladů
Bezpečnost sítě
Zohlednění potřeby flexibility na straně PDS / PPS
Cena, kterou zákazník hradí, odpovídá nákladům a přínosům, které v soustavě vyvolává a které soustavě přináší
Dlouhodobá předvídatelnost tarifního systému, jeho nasměrování k nové energetice
Vyšší využití a efektivita provozu a rozvoje soustavy
Základní principy Hlavní cíle

## Slide 7: Strategický pohled K NAPLNĚNÍ CÍLŮ
  Strategie nastavení nových síťových tarifů (ilustrativní)
    Čím efektivnější využívání soustavy, tím výhodnější tarif
    Vlastní aplikace nových síťových tarifů bude vycházet z detailních ekonomických propočtů
  Strategie aplikace nových
  síťových tarifů (ilustrativní)

## Slide 8: Specifikace úprav regulovaných cen
  Oblasti k rychlé úpravě
    Řešení problematiky sdílení elektřiny v bytových domech (od 2023)
    Zefektivnění nastavení tarifů na VVN a VN nahrazení rezervované kapacity (je předpokládáno od 2024)
    Zvýšení stability, kvality a spolehlivosti sítí změnou plateb za nedodržení účiníku a nevyžádanou dodávku jalové energie do soustavy na hladině VVN a VN (je předpokládáno od 2024)
    Oblasti k postupné úpravě
    Samostatnou oblastí je koncepce distribučních sazeb na NN

## Slide 9: Sdílení elektřiny v bytových domech - 2023
  Patři do oblasti k rychlé úpravě
    Řešeno v rámci novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

## Slide 10: Nastavení tarifikace VVn a VN - 2024*
  Patři do oblastí k rychlé úpravě
    Na hladinách VVN a VN dojde k opuštění sjednávání rezervované kapacity, která bude nahrazena buď hodnotou
    rezervovaného příkonu,
    maximálního čtvrthodinového odebraného výkonu v daném měsíci,
    kombinací výše uvedených přístupů.
    Cena za použití sítí zůstane zachována
    Uvažuje se o zachování obdoby dnešní jednosložkové ceny pro potřeby malého odebraného množství elektřiny.

## Slide 11: Nastavení tarifikace VVn a VN - 2024*
    Aktuálně proběhla první fáze, která měla za úkol především zmapovat a posoudit různé kombinace zpoplatnění rezervovaného příkonu a naměřeného maxima ve smyslu dopadu na zákazníky připojené do distribuční soustavy.
    Od provozovatelů lokálních distribučních soustav byly vyžádány informace k vyhodnocení dopadů uvažovaných změn na provozovatele lokální distribuční soustavy, tyto dopady budou řešeny v další fázi.
    Z hlediska očekávaných dopadů na zákazníky není v současné době uvažováno pouze s přechodem na hodnotu rezervovaného příkonu, ani pouze s přechodem na hodnotu čtvrthodinového naměřeného odebraného výkonu ze soustavy.
    Nutnost řešit provázanost s vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

## Slide 12: Koncept Management Q – 2024*
  Patři do oblasti k rychlé úpravě
    Potřeba propracovanější a adresnější řešení na straně managementu jalové energie.
    Současný systém plateb za jalovou energii spočívá v platbách za nedodržení účiníku a za nevyžádanou dodávku jalové energie při odběru elektřiny.
    Aktuálně je připraven základní koncept změny managementu Q se sjednocením konceptu platby ceny za nevyžádanou dodanou/odebranou jalovou energii s předpokladem aplikace primárně na hladinách VVN a VN.
    Podstatou úprav je zejména přechod v případě vyhodnocovacího období z měsíčních hodnot na čtvrthodinové hodnoty a zpoplatnění jak nevyžádané dodávky, tak odběru jalové energie ze sítě mimo povolené pásmo účiníku.

## Slide 13: Nastavení tarifikace NN - 202?
  Patři do oblasti k postupné úpravě
    Konkrétní podoba nového tarifního systému na hladině NN bude předmětem budoucích prací mimo jiné i s ohledem na harmonogram dostupnosti AMM a souvisejících požadavků tak, aby systém byl následně udržitelný na delší časové období.
    Předpoklad postupné implementace dílčích změn a teoretický souběh současné tarifní struktury a implementovaných nových prvků.
    Předpokládá se implementace principu technologické neutrality, kdy cílem ERÚ není rozhodovat o konkrétních technologiích individuálně, ale soustředit se na optimální využití soustavy a jejího zatížení, které odběr zákazníka jako celek vyvolá. Uvedené dále umožní zjednodušit současný systém přiznávání sazeb.
    Předpoklad alokace vyššího podílu nákladů v kapacitní složce ceny.
    Předpokládá se postupné přiblížení síťových tarifů hrazených odběrateli kategorie C a odběrateli kategorie D s výhledem možného sjednocení uvedené kategorizace.

## Slide 14: HARMONOGRAM POSTUPNÉ IMPLEMENTACE ZMĚN

## Slide 15: Další informace a Závěr
  Posouzení dopadů změn na účastníky trhu bude probíhat kontinuálně v rámci návrhů jednotlivých opatření v závislosti na detailech jednotlivých řešení.
  Podoba navrhovaných opatření pro naplnění stanovených cílů tedy bude zvolena i na základě posouzení dopadů na účastníky trhu.
  Konečné zhodnocení dopadů jednotlivých opatření bude prezentováno při úpravách legislativy v rámci veřejných konzultačních procesů k vyhláškám nebo cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu tak, aby mohli všichni účastníci trhu relevantně vyhodnotit změny síťových tarifů a podávat připomínky v rámci konzultačních procesů.
  Návrhy změn v oblasti legislativy se budou odvíjet od zvolených opatření. Některá opatření bude možné realizovat pouze na základě úprav podzákonných právních předpisů v gesci Energetického regulačního úřadu, jakými jsou vyhlášky a cenová rozhodnutí, jiné úpravy si můžou vyžádat spolupráci s jinými orgány státní správy případně bude nutné provést komplexní úpravu na úrovni zákonů.